## Slide 1
CS1122
Embedded System
2nd Lecture Note
Tel : 9 4 0 – 7 7 6 0
Office : Room 615, Buk-ak Bldg.
E-mail : tejeong @ skuniv.ac.kr
Department of Software
SeoKyeong University
Prof. T. E. Jeong

## Slide 2: Parts you have

## Slide 3: Parts I have more

## Slide 4: Parts I have more & more
[Adafruit] 아두이노 BLE쉴드(Adafruit Bluefruit LE Shield - Bluetooth LE for Arduino)
아두이노 우노 센서쉴드 V4.0 (Arduino Sensor Shield V4.0)
아두이노CC3000 와이파이 쉴드 (Adafruit HUZZAH CC3000 WiFi Shield with Onboard Antenna)
아두이노 이더넷 쉴드 + SD 카드 소켓(Arduino Ethernet + SD Card soket Shield (W5100)
아두이노 프로 미니 328 - 3.3V/16MHz (Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/16MHz)
10DOF 자이로 센서 모듈 (GY-88 MPU6050+HMC5883L+BMP085+10DOF Flight Control Sensor Module)
MPU-6050 3축 자이로. + 3축 가속도 센서(아두이노 GY521, GY-521, MPU6050)
Open Segment Shield | DS3231 RTC 고정밀 리얼타임 클럭모듈(SZH-EK047)
화염감지센서모듈 | 1.8”TFT w/microSD BrkOut
기울기센서모듈(SW-520D) | Lily Pad Accelerometer
진동감지센서모듈(SW-1802P) | Conductive Thread Robbin
전자나침반모듈 GY-271 (SZH-EK018) | Conductive Fabric
초음파센서모듈(HC-SR04) | Xbee쉴드
아두이노 PS2 조이스텍모듈 (SZH-EK056) | Lily Pad Set

## Slide 5: Arduino Uno

## Slide 6
USB 포트 - 아두이노는 컴퓨터의 USB 케이블을 사용하여 전원을 공급할 수 있고, 프로그램을 업로드 할 수 있습니다. USB Type B 케이블을 USB포트에 연결하여 사용하면 됩니다.
외부전원 소켓 - DC 전원 공급 장치에서 직접 전원을 공급받을 수 있습니다.
전압 레귤레이터 - 전압 레귤레이터의 기능은 아두이노에 주어진 전압을 제어하고 프로세서 및 기타 요소에서 사용하는 DC 전압을 안정화하는 것입니다.
수정발진기 - 수정 발진기는 아두이노가 시간 문제를 처리하는 데 도움이 됩니다. 아두이노는 어떻게 시간을 계산합니까? 대답은 수정 발진기를 사용하는 것입니다. 수정발진기에 표시된 16,000은 수정발진기의 주파수가 16,000,000Hz(16MHz) 또는 임을 알려줍니다.
리셋 - 아두이노를 재설정할 수 있습니다. 즉 처음부터 프로그램을 시작할 수 있습니다. 두 가지 방법으로 UNO 보드를 재설정할 수 있습니다. 먼저 보드의 리셋 버튼을 사용합니다. 두 번째로 리셋 라벨이 붙은 아두이노 핀에 외부 리셋 버튼을 연결할 수 있습니다.
3.3V - 3.3V 출력 전압 공급
5V - 5V 출력 전압 공급
※Arduino 보드와 함께 사용되는 대부분의 구성 요소는 3.3V 및 5V로 잘 작동합니다.
GND(Ground) - 아두이노에는 여러 개의 GND 핀이 있으며, 회로를 접지하는 데 사용할 수 있습니다.
Vin - 이 핀은 또한 AC 전원 공급 장치와 같은 외부 전원에서 아두이노에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다.
아날로그 핀 - 아두이노 UNO에는 5개의 아날로그 입력 핀 A0-A5가 있습니다. 이 핀은 습도 센서 또는 온도 센서와 같은 아날로그 센서에서 신호를 읽고 이를 마이크로 프로세서가 읽을 수 있는 디지털 값으로 변환할 수 있습니다.
마이크로 컨트롤러 - 각 아두이노 보드에는 자체 마이크로 컨트롤러가 있습니다. 보드의 두뇌라고 생각할 수 있습니다. Arduino의 주요 IC (집적 회로)는 보드마다 약간 다릅니다. 마이크로 컨트롤러는 대개 ATMEL Company의 제품입니다. Arduino IDE에서 새 프로그램을 로드하기 전에 보드에 있는 IC를 알아야 합니다. 이 정보는 IC 상단에서 사용할 수 있습니다. IC 구성 및 기능에 대한 자세한 내용은 데이터 시트를 참조하면 됩니다.
ICSP(In Circuit Serial Programming) 핀 - 대부분 ICSP는 MOSI, MISO, SCK, RESET, VCC 및 GND로 구성된 Arduino의 작은 프로그래밍 헤더인 AVR입니다. 이것은 종종 출력의 "확장"으로 간주 될 수 있는 SPI(Serial Peripheral Interface)라고도합니다. 실제로 출력 장치를 SPI 버스의 마스터에 종속시킵니다.
전원 LED - 전원 LED는 아두이노를 전원에 연결하여 보드의 전원이 올바르게 켜져 있음을 나타냅니다. 이 LED가 켜지지 않으면 연결에 문제가 있는 것입니다.
TX, RX LED - 보드에는 TX(전송) 및 RX(수신)의 두 레이블이 있습니다. 그것은 아두이노 UNO의 두 LED에 나타납니다. 먼저 디지털 핀 0과 1에서 직렬 통신을 담당하는 핀을 나타냅니다. 직렬 데이터를 전송하는 동안 TX LED가 다른 속도로 깜박입니다. 깜박거리는 속도는 보드에서 사용하는 보드 속도(비트/초의 단위를 사용하는 데이터 전송 속도)에 따라 다릅니다. 수신 과정 중에 RX LED가 깜박입니다.
디지털 핀 - Arduino UNO 보드에는 14개(13개 디지털 핀과 GND)의 디지털 I/O 핀이 있으며 이 중 6개는 PWM (Pulse Width Modulation) 출력을 제공합니다. 이 핀은 논리값(0 또는 1)을 읽거나 디지털 출력 핀을 사용하여 LED, 릴레이 등과 같은 다른 모듈을 구동할 수 있습니다. "~"로 표시된 핀을 사용하여 PWM을 생성할 수 있습니다.
AREF - AREF는 Analog Reference를 의미합니다. 이것은 종종 아날로그 입력 핀의 상한선으로 외부 참조 전압 (0~5V 사이)을 설정하는 데 사용됩니다.

## Slide 7
Arduino UNO R3 – 스케치 불러오기
□ Arduino UNO R3 첫번째 예제 스케치 불러오기

## Slide 8
Arduino UNO R3 – 스케치 불러오기
□ Arduino UNO R3 첫번째 예제 스케치 불러오기
□ Blink 스케치 예제

## Slide 9
Arduino UNO R3 – 스케치 저장하기
□ Arduino UNO R3 첫번째 예제 스케치 저장하기
□ Blink 스케치 저장
“파일/저장” 혹은
“Ctrl+S“
□ 아두이노에서 제공하는 기본
스케치 예제는 읽기 전용 이
므로 다른 경로에 저장을 해
야 한다.
□ 저장 위치를 “C:\Work\”
를 선택.

## Slide 10
Arduino UNO R3 – 스케치 컴파일
□ Arduino UNO R3 첫번째 예제 스케치 컴파일 하기
□ 왼쪽 그림의 “확인” 아이콘을
클릭해서 컴파일

## Slide 11
Arduino UNO R3 – 스케치 업로드
□ Arduino UNO R3 첫번째 예제 스케치 업로드 하기
□ “업로드” 하기전에
시리얼포트 설정
□ 장치관리자에 연결된
Arduino UNO COM 포트
선택

## Slide 12
Arduino UNO R3 – 스케치 업로드
□ Arduino UNO R3 첫번째 예제 스케치 업로드 하기
□ 왼쪽 그림 “업로드” 아이콘을
클릭해서 업로드
□ 실행에 문제가 없다면
Arduino UNO R3의 LED가
Blink(1초 주기로 LED가
On/Off 됨)

## Slide 13
아두이노 프로그램 구조
□ 아두이노 프로그램 구조
/* 아두이노 Blink 프로그램 구조 */
int led = 13;
void setup()
{
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off
delay(1000); // wait for a second
}

## Slide 14
전기, 전자의 기초

## Slide 15
전류와 전압
□ 전류와 전압

## Slide 16
저항
□ 저항

## Slide 17
LED
□ LED 란 ?
□ Light Emitting Diode 의 약자로 빛을 뿜어내는 반도체란 뜻
□ 기존의 전기 구동 발광체에 비하여 열을 적게 발생
□ 열손실로 인하여 낭비되는 에너지가 적다는 것
□ 반영구적인 수명

## Slide 18
LED
□ LED 사용법
□ LED는 극성이 있기 때문에 반드시 애노드  캐소드
방향으로 전류를 흘려 주어야 한다.

## Slide 19
브래드 보드
□ 브래드보드의 구조

## Slide 20
브래드 보드
□ 브래드보드의 구조

## Slide 21
브래드 보드
□ 브래드보드의 구조

## Slide 22
브래드 보드
□ 브래드보드의 구조

## Slide 23
브래드 보드
□ 브래드보드의 구조

## Slide 24
브래드 보드
□ 브래드보드의 구조

## Slide 25
디지털 입력과 출력

## Slide 26
디지털 출력
□ 디지털 출력
□ 아두이노에서 출력은 크게 디지털 방식과
아날로그 방식으로 나눌 수 있다
□ 마이크로 컨트롤러의 특정 핀의 전압을 HIGH 또는 LOW로
설정하는 것

## Slide 27: LED
Light-Emitting Diode
  a two-lead semiconductor light source

## Slide 28: Resistor Color-coding
Resistor
Resistors act to reduce current flow, and, at the same time, act to lower voltage levels within circuits.
Used to limit current flow, to adjust signal levels.

## Slide 29
1색대 - 노란색 : 4 2색대 - 보라색 : 7 3색대 - 빨강색 : 승수 100 4색대 – 금색 : 허용오차 ±5％
1색대 - 빨강색 : 2 2색대 - 주황색 : 3
3색대 - 보라색 : 7 4색대 - 검정색 : 0 5색대 – 갈색 : 허용오차 ±1％

## Slide 30
LED 깜빡이기
□ 아두이노 하드웨어 외부에 브레드보드를 이용해서 LED를
깜박이도록 해보자.
□ 500msec(0.5초) 간격으로 LED2개가 동시에 켜졌다가
꺼졌다가를 반복하게 된다

## Slide 31
LED 깜빡이기 - 배선도
□ 하드웨어 연결

## Slide 32
LED 깜빡이기 - 회로도

## Slide 33
LED 깜빡이기 - 스케치
int led1 = 8;
int led2 = 9;
void setup()
{
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(led1, HIGH);
digitalWrite(led2, HIGH);
delay(500);
diitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, LOW);
delay(500);
}